## Slide 1: Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente (RAFA / uasb)
Mary McGuinn

## Slide 2: AguaClara Cornell
Conservar y proyectar los derechos humanos y fundamentales para obtener acceso a agua potable segura.
Los alumnos dejan el proceso innovador, aprender unos a otros, y promover un ambiente colaborativo.
crear alternativos sostenibles para tecnologías vigentes.
Investigar. Inventar. Diseñar. Captar.

## Slide 3: EL RAFA
Construido localmente
Funciona sin electricidad
Materiales accesibles

## Slide 4: El Estudio piloto
Planta de tratamiento de aguas residuales en Ithaca, NY
Casa de tres personas
Produce un máximo de 60 L/día de biogás (~ 20 minutos del tiempo de cocción)

## Slide 5: ventajas
Sin electricidad
Requisito de espacio bajo
Producción de biogás (e.g. para la iluminación)
Baja producción del lodo
Alta eficiencia
Ninguna mezcla

## Slide 6: Responsabilidades
Sanitación de los patógenos y nutrientes
Posibilidad de reparaciones
Colección y distribución de biogás
Notes: add a transition into post-treatment options

## Slide 7: Opciones Post-tratamiento

## Slide 8: Post-tratamiento
Importante mejorar la cualidad de efluente
Elimina mas materia orgánica, nutrientes, y patogénicos

## Slide 9
Humedales construidos
+ construcción y mantenimiento sencillos, buenos para las comunidades rurales
- Requisito alto de tierra, eliminación limitada de nutrientes y patógenos
Lodos activados
+ alta eficiencia: flexibilidad operativa, eliminación de DBO, nitrificación
- Altos costos de construcción y operación
Reactores biológicos secuenciales
+ alta eficiencia y flexibilidad operativa, eliminación de los nutrientes
- Iniciación difícil, necesidad de tratamiento y eliminación de los lodos

## Slide 10
Contactor biológico rotativo
+ bajo costo, fácil mantenimiento, nitrificación y desnitrificación se ocurre simultáneamente
- baja durabilidad del material de embalaje, estudio adicional es necesario
Sistema de esponjas colgantes (DHS)
+ No se requiere recirculación, bajo mantenimiento, buena eliminación de e. coli
- Alta trh requerida (baja temperatura), necesita mantenimiento frecuente, necesita mantenimiento frecuente
Flotación aire disuelto
+ alta velocidad de carga, eliminación de Criptosporidio y Giardia
- Necesidad coagulante/floculante, baja eliminación de coliformes fecales y amonio

## Slide 11: Opción: Filtro percolador
Flexible para el sistema
Eficiente
Tiene un bajo costo operativo y requerimientos de tierra
Contras:
1. Necesita medios de embalaje
2. Necesita otro método para la eliminación de amoniaco y tratamiento de lodos
3. Altos costos de construcción

## Slide 12: Opción: estanque
El mantenimiento es fácil y sencillo
Sin energía
Alta eliminación de DCO/DBO y producción de SS
Contras: hay un requisito de tierra y alta concentración de SS
Notes: - High removal regardless of climate

## Slide 13: Biogás

## Slide 14: biogás
La energía es fiable y barata
Mas saludable que la biomasa
Impactos ambientales
Notes: Resp. issues arise with use of biomass (eg firewood)

## Slide 15: ventajas
Fuego instantáneo
Quema limpiamente
Libera menos gases de efecto invernadero
Provee fertilizante
Es posible para controlar el fuego

## Slide 16: Adaptaciones
los aparatos (costos)
Los hábitos culinarios

## Slide 17: Use
Junta
Junta biogás del sistema RAFA en un tubo inflable duradero
Revisa
Revisa que su aparato es apto para biogás (o modifique su aparato actual)
El uso de aparatos actuales resultado un bajo rendimiento
Usa
Usa con un aparato aprobada para
Cocción
Electricidad
Refrigeración

## Slide 18: Dispositivos Compatibles con biogás cocción
Estufa especifica para biogás
sencillo and fácil
Versátil (e.g. tipo y tamaño de la olla)
Fácil – limpiar y reparar
costo moderado
Quemador comercial modificado
Bajo rendimiento
objetivo: una llama estable, compacta, y azulada
Notes: Consumption rate: 150-400 L/hr for a biogas stove

## Slide 19: Quemador comercial modificado
Es necesario modificar porque el propano es aprox. 3x mas potente para quemar que el biogás
Método Experimental
Quemador comercial modificado preferido – Lotus
cómo
  Expande la sección transversal del inyector 2-4x
  Si es necesario, aumentar el tamaño de los chorros
  Presión del biogás – 75-150 mm de la columna de agua
  Se puede hacer con un taladro eléctrico
Quemador ‘Lotus’

## Slide 20: Otras

## Slide 21: La sistema colectiva
Combina +2 sistemas para proveer a mas personas
Ventajas:
Aumento del índice de la producción de biogás
Responsabilidades son compartidas
Notes: Talk about logic here (short slide but elaborate)

## Slide 22: Los ahorros propano –> Biogás
25.70 lempiras por litro
propano: 1 litro/hora del tiempo de cocción
Biogás: 150 litro/hora del tiempo de cocción
1 día de producción de biogás a partir de 1 sistema RAFA ahorra
~ 11.0 lempiras
1 año de producción de biogás a partir de 1 sistema rafa ahorra
~ 4015.0 lempiras
* Las Estimaciones basadas en los precios de Tegucigalpa
Notes: Update: Honduras gasoline prices, 04-Nov-2019 | GlobalPetrolPrices.com. (n.d.). Retrieved November 5, 2019, from https://www.globalpetrolprices.com/Honduras/gasoline_prices/
1 kg firewood ~= 200 L biogas https://akvopedia.org/wiki/Biogas_Combustion
20 lb tank ~= 20.5 hr cook time ~= 18 L
=> 17.8 L/20.5 hr cooking ~= 1 L/hr

## Slide 23: Resultados de biogás
Quemador del hogar | Refrigerador (100 L) | Lámpara de Gas (Una bombilla 60 W)
60 L de biogás ⟹ 20 min De cocción | 60 L de biogás ⟹ 120 min/2 horas De enfriamiento* | 60 L de biogás ⟹ 30 min De la luz
* Depende de la temperatura

## Slide 24: PREGUNTAS

## Slide 25: Referencias
(n.d.). Retrieved from http://alianzaporelagua.org/Compendio/tecnologias/t/t9.html.
Adminmgv, P., & *, N. (2016, June 24). Contactor Biológico Rotativo. Retrieved from https://www.tratamientodelagua.com.mx/contactor-biologico-rotativo/.
AguaClara Cornell. (n.d.). Retrieved November 5, 2019, from http://aguaclara.cornell.edu/
Biogas - Costs and Benefits - energypedia.info. (n.d.). Retrieved November 5, 2019, from https://energypedia.info/wiki/Biogas_-_Costs_and_Benefits
Biogas Appliances - energypedia.info. (n.d.). Retrieved November 5, 2019, from https://energypedia.info/wiki/Biogas_Appliances
Ceballos, A., & Ceballos, A. (n.d.). Biogás, para el beneficio del medio ambiente y la población. Retrieved from http://www.granma.cu/cuba/2014-07-08/biogas-para-el-beneficio-del-medio-ambiente-y-la-poblacion.

## Slide 26: Referencias
Chong, S., Sen, T. K., Kayaalp, A., & Ang, H. M. (2012). The performance enhancements of upflow anaerobic sludge blanket (UASB) reactors for domestic sludge treatment – A State-of-the-art review. Water Research, 46(11), 3434–3470. https://doi.org/10.1016/J.WATRES.2012.03.066
DAF (Flotación aire disuelto). - GEDAR - Tratamiento de Aguas. (n.d.). Retrieved from https://www.gedar.com/residuales/daf-flotacion-aire-disuelto.htm.
Diseño de sistema de humedales artificiales para el ... (n.d.). Retrieved from https://riunet.upv.es/handle/10251/36506?show=full.
El Agua. (n.d.). Retrieved from https://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2006/12/01/53336.
Seguir. (n.d.). Lodos activados. Retrieved from https://es.slideshare.net/ilserocio/lodos-activados.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA. (n.d.). Retrieved from http://docplayer.es/98835717-Universidad-nacional-de-ingenieria.html